# Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-01169

# Kedvezményezett neve:  SZABADOS Építőipari és Szolgáltató Kft.

Projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése a SZABADOS Kft-nél”

Támogatás összege: 9 185 000 Ft

Támogatás mértéke: 55 %

Projekt leírása: A fejlesztés célja az energiahatékonyság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítés a villamos energia-igény részbeni kielégítése által, megújuló energiák segítségével. Ezt a célt leghatékonyabban napelemes rendszer kiépítésével lehet elérni.

A projekt során egy 49,58 kWp napelemes rendszer telepítési és üzembe helyezési munkálatai valósultak meg, a 8000, Székesfehérvár, Alba Ipari Zóna 14441/4.hrsz. helyszínen

Az alábbi berendezések elhelyezése valósult meg a beruházással érintett telephelyen:

- 148 db TINA 335 W típusú napelem panel

- 1 db ABB PVS 50 TL Inverter 20 év garanciával

- Tartószerkezet lapos tetőre

- Szerelési segédanyagok

Üzemcsarnokunk 1,5 éve lett használatba véve.  A csarnokban működő  PEDAX Metax GXE 2 típusú 17 kW-os acélvágó gép 2019. augusztusától üzemel.  Munkanaponként átlag 6 órát üzemel, így az eddigi havi 3-4000 kWh villamos energiafogyasztás 5-6000 kWh/ hó növekszik folyamatosan.

Ennek következtében elektromos energia fogyasztásunk eléri az 56 311 kWh/ év értéket. Így éves primer villamos energia felhasználásunk 122 415 kWh/év lesz. A pályázat keretében telepített napelemes rendszerrel energiafogyasztásunk 96,85 %-a kiváltásra került.

A rendszer teljes nettó ára 16 700 000 Ft, mely fajlagosan 336 829 Ft/kW árat jelent. A támogatás intenzitás 55%, igényelt támogatás  9 185 000 Ft, önerő  7 515 000 Ft volt.

Projekt befejezése: 2020.12.10